## Slide 1: Connectivité des laboratoires et ERADICATION DES MALADIES
Dr Emmanuel ANDRE
Cliniques Universitaires Saint-Luc, Bruxelles
Université catholique de Louvain
Corata – Strasbourg
29/09/2016

## Slide 2: Conflits d’intérêt
Grants : TB REACH (Stop TB Partnership), CDC, ECDC, Union Internationale contre la Tuberculose, Fondation Saint-Luc, ERC (Commission Européenne)
Pas de conflits d’intérêt avec des firmes commerciales liées à l’industrie du diagnostic ou du médicament

## Slide 3: Eradication des Maladies?
Tuberculose (1,4 millions de décès par an)
  Stratégies efficaces de prévention de l’infection
  Traitements très efficaces
HIV: (1,3 millions de décès par an)
  Stratégies efficaces de prévention de l’infection
  Traitements efficaces
  Premiers cas de guérison
HCV (1,45 millions de décès par an – avec HBV):
  Stratégies efficaces de prévention de l’infection
  Traitements très efficaces
Malaria (855,000 décès par an)
  Stratégies efficaces de prévention de l’infection
  Traitements très efficaces
  Contrôle difficile des vecteurs
Pas de vaccin
Sous-dépistage
Systèmes de surveillance sub-optimaux
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)30579-7/abstract

## Slide 4: Comment ont évolué nos outils diagnostiques?

## Slide 5: Comment ont évolué l’enregistrement et la communication des résultats?

## Slide 6: Comment a évolué la communication vers les laboratoires de référence?

## Slide 7
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13351.do
Comment a évolué la surveillance des maladies?
Tuberculose

## Slide 8: Surveillance des maladies « version 2.0 »
« Extractions » à partir de LIS, pas de lien avec EMR
Notifications « groupées », pas d’information en temps réel
Peu d’informations transmises (« positifs », pas d’informations sur les personnes testées)
Des informations importantes se trouvent cependant dans les résultats bruts des tests
S1
S2
S3
S4
S5
S6
Sem 1
1 cas
S1
S2
S3
S4
S5
S6
Sem 2
5 cas
S1
S2
S3
S4
S5
S6
Sem 3
S6
S6
S6
S6
6 cas
S1
S2
S3
S4
S5
S6
Sem 4
S6
S6
S6
S6
0 cas
Notification mensuelle
Labo X : 11 cas positifs ce mois-ci
Analyses réalisées dans le cadre d’une sous-traitance (médecine du travail)

## Slide 9: Vers où va-t-on?

## Slide 10
Jamais autant d’information n’a été produite par les laboratoires
Cette information est digitalisée et transférable
Ces données sont largement inexploitées
Elles doivent servir à améliorer la qualité des résultats
Elles doivent servir à améliorer la surveillances des maladies
Elles doivent aider au développement de nouvelles stratégies pour la prévention et le traitement
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27393530

## Slide 11
Principes du GeneXpert

## Slide 12: Principe des Kits commerciaux
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1198743X16303937

## Slide 13: Diagnostic de la tuberculose multi-résistante

## Slide 14: Contagiosité

## Slide 15: Transmission de la tuberculose sensible à la rifampicine

## Slide 16: Transmission de la tuberculose résistante à la rifampicine

## Slide 17: Le GenEXpert peut-il servir pour la surveillance des maladies?
Nécessite de connecter les automates dans un réseau
  « POC »
  Zones rurales reculées
Nécessite la capture de certaines informations concernant le patient (âge, sexe, raison du test, …)
Nécessite de transférer les résultats bruts du test (Ct, Sondes, …)
Nécessite un principe qui puisse aller au-delà d’un seul automate / un seul test

## Slide 18
Le développement du Logiciel GenXchange
SMS, internet, …

## Slide 19: Détection de foyers épidémiques de tuberculose
Chart: Activités normales de dépistage (bruit de fond)
| Positifs | Négatifs | Invalides | Contrôles de qualité
Distribution naturelle des mutations | 10 | 85 | 5 | 5
Chart: Suspicion de foyer épidémique?
| Positifs | Négatifs | Invalides | Contrôles de qualité
Distribution naturelle des mutations | 50 | 85 | 5 | 5

## Slide 20: Détection de foyers épidémiques de Tuberculose pharmacorésistante
Chart: Distribution naturelle des mutations (bruit de fond)
| Probe A | Probe B | Probe C | Probe E | Probe D
Distribution naturelle des mutations | 7 | 3 | 3 | 20 | 15
Chart: Suspicion de foyer épidémique
| Probe A | Probe B | Probe C | Probe E | Probe D
Distribution naturelle des mutations | 7 | 63 | 3 | 20 | 15

## Slide 21
Approche qualité dans le déploiement du Genexpert

## Slide 22: Détection de problèmes de machines
Chart: Activités normales de dépistage (bruit de fond)
| Positifs | Négatifs | Invalides | Contrôles de qualité
Distribution naturelle des mutations | 10 | 85 | 5 | 5
Chart: Suspicion de foyer épidémique
| Positifs | Négatifs | Invalides | Contrôles de qualité
Distribution naturelle des mutations | 10 | 85 | 30 | 5

## Slide 23: Monitoring de la qualité et des réactifs et des automates

## Slide 24: Utilisation du logiciel GenXchange
Réseaux nationaux:
  RDC, Bénin, Côte d’Ivoire
  En cours: Rwanda, Cameroun
  En préparation: … (Afrique), Philippines, Pérou, …
Réseaux internationaux (Projet EDCTP) :
  10 pays africains
  Plusieurs niveaux de technicité (microscopie, GeneXpert, Cultures, Antibiogrammes, NGS, ….)

## Slide 25: Opportunités pour la surveillance des maladies en Europe
« Pour »:
  Couverture « complète » par des réseaux de laboratoires
  Haute technicité des laboratoires
  Besoins d’un système de surveillance « au moins aussi rapide » que les mouvements des biens et des personnes
« Contre »:
  (Confidentialité)
  Habitudes « protectionnistes » (ce sont MES données)
  Multitude d’intervenants, administration lourde, peu de leadership européen
  Diversité importante des algorithmes
  Diversité importante des outils diagnostiques

## Slide 26: On Se lance?